Федеральное агентство по образованию РФ

ГОУ ВПО «Тульский государственный университет»

Кафедра «Аэрология, охрана труда и окружающей среды»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению раздела

«Охрана труда и окружающей среды»

в дипломном проектировании

Тула 2006

Введение

При выполнении дипломного проекта наряду с решением конструкторско-технологических, экономических задач студенту необходимо решить вопросы по обеспечению безопасности и экологичности проектируемых объектов (оборудования, оснастки, технологических процессов) в соответствии с темой проекта.

С этой целью в дипломном проекте предусмотрен специальный раздел «Охрана труда и окружающей среды», в котором дипломником должен быть разработан комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасные, безвредные условия труда для обслуживающего персонала, пожарную безопасность и охрану окружающей среды.

Основой для выполнения задания по разделу является собранный студентом материал по состоянию условий труда и охране окружающей среды в соответствии с темой дипломного проекта при прохождении преддипломной практики на базовом объекте. Студентам необходимо изучить характерные для имеющихся технологий, машин и механизмов опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на работающих и окружающую среду, установить их причины.

На основе материалов, собранных на преддипломной практике, и данных методических указаний студент формулирует предложения по содержанию задания, обсуждает и согласует его с консультантом кафедры охраны труда и окружающей среды.

Вопросы охраны труда и окружающей среды в дипломном проекте должны решаться не в форме инструкций и правил, а в форме научно-технического описания процесса, операции или устройства с точки зрения безопасности и безвредности труда. Не допускается формальное цитирование правил, норм и инструкций по охране труда и окружающей среды.

При написании раздела «Охрана труда и окружающей среды» следует избегать таких выражений, как, например: «…должно быть…», «…можно применять…», «…должно отвечать…» и др. Излагать текст рекомендуется от третьего лица с использованием таких слов, как: «…делаем…», «…устанавливаем…», «…применяем…», «…принимаем…» и т.п. Материал раздела должен излагаться в конкретной форме с обязательным использованием, в случае необходимости, соответствующих схем, эскизов и чертежей.

Раздел «Охрана труда и окружающей среды» оформляется в виде отдельной главы и размещается перед экономическим разделом, раздел должен быть объемом 10-15 страниц. Весь материал раздела должен быть конкретизирован применительно к разрабатываемой теме.

В докладе при защите дипломного проекта перед ГЭК студент должен кратко осветить разработанные в проекте инженерные решения по охране труда и окружающей среды.

Консультант по охране труда и окружающей среды имеет право не подписывать титульный лист пояснительной записки дипломного проекта, если указанные вопросы решены дипломником неудовлетворительно. Без подписи консультанта по охране труда и окружающей среды дипломный проект не может быть допущен к защите перед государственной экзаменационной комиссией.

Консультации дипломников при выполнении раздела «Охрана труда и окружающей среды» проводятся в индивидуальном порядке и в дни, и в часы, установленные консультантом  кафедры «Аэрология, охрана труда и окружающей среды». Выполненное задание по разделу «Охрана труда и окружающей среды» представляется консультанту для проверки в черновом варианте. Текст раздела должен быть написан грамотно, четко, разборчиво, с оставлением с левой стороны листа полей для заметок консультанта. К очередной консультации студент устраняет выявленные ранее недостатки и является с обязательным представлением всех замечаний консультанта, отмеченных на полях черновика при предыдущей встрече.

После получения положительного отзыва консультанта дипломник перепечатывает раздел «Охрана труда и окружающей среды» и представляет его консультанту вместе с последним вариантом черновика. Черновик остается на кафедре. Если раздел «Охрана труда и окружающей среды» выполнен в четком соответствии с выданным студенту заданием, консультант ставит свою подпись на титульном листе пояснительной записки дипломного проекта.

Содержание раздела  «Охрана труда и окружающей среды» в каждом конкретном случае может носить технологический, конструкторский или исследовательский характер.

1. Содержание раздела "Охрана труда и окружающей среды"

в дипломном проекте

При выполнении раздела дипломнику рекомендуется:

1) провести анализ состояния охраны труда на предприятии (производственном объекте).

Необходимо представить показатели производственного травматизма. Анализ производственного травматизма проводится за последние три года и представляется в виде коэффициентов частоты, тяжести и потерь от несчастных случаев. При этом вначале приводятся необходимые исходные данные в виде таблицы, а затем используемые расчетные формулы:

,

где  - коэффициент частоты несчастных случаев;

- коэффициент тяжести травматизма;

- коэффициент потерь от несчастных случаев;

Т – количество производственных несчастных случаев, учтенных за отчетный период (с количеством рабочих дней нетрудоспособности более трех); с учетом несчастных случаев со смертельным исходом;

Р – среднесписочное число всех работающих, включая временных;

Д – число рабочих дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям на производстве, учтенных за полугодие или год;

Результаты расчетов оформляются в виде графиков или диаграмм, на которых полученные результаты должны быть сравнены с областными данными за этот же период.

По результатам расчетов и построенным графикам (диаграммам) делается вывод, в котором дается оценка причин изменений показателей травматизма. Аналогичные материалы могут быть представлены по заболеваемости.

2) провести анализ опасных и вредных факторов, характерных для проектируемого объекта (цеха, участка, технологического процесса, оборудования, устройства) с использованием действующих нормативов в области охраны труда и окружающей среды;

3) на базе выявленных при анализе потенциальных опасностей и вредностей разработать мероприятия по их ликвидации или снижению. Мероприятия разрабатываются в форме научно-технического обобщения и включают инженерные решения с необходимыми расчетами.

Если в других разделах пояснительной записки учтены вопросы безопасности и охраны окружающей среды, то в рассматриваемом разделе следует сделать ссылки на чертежи дипломного проекта и страницы пояснительной записки, где решены указанные вопросы.

При составлении пояснительной записки по разделу необходимо употреблять стандартные термины основных понятий. Раздел должен содержать технические решения по обеспечению благоприятных условий труда и защите окружающей среды в соответствии с применяемым оборудованием и техпроцессами в проекте. Не допускается заполнять раздел инструкциями (запрещается, не допускается и др.). Не следует в разделе рассматривать влияние вредностей на человека и окружающую среду, давать определения тем или иным понятиям. Например, опасный фактор –это…. Не допускается также переписывать требования безопасности к проектируемым техпроцессам или оборудованию из ГОСТ; необходимо предусмотреть мероприятия по выполнению этих требований. При проведении расчетов необходимо привести расчетную схему, алгоритм расчета, описание расчетной зависимости, исходные данные, пример расчета, полученные результаты и пояснения к ним. Трудоемкие расчеты, например, уровней шума, вибраций на участке или в цехе, целесообразно выполнять с помощью ЭВМ, а результаты представлять в виде распечаток, но также с соответствующими исходными данными, формулами расчета, полученными результатами и пояснениями к ним. На используемые нормативные документы и литературные источники необходимо в тексте раздела давать ссылки при помощи цифры, заключенной в скобки, обозначающей номер источника в списке литературы. Литература по разделу приводится в списке использованных источников, помещенном в конце пояснительной записки.

1.1. Раздел "Охрана труда и окружающей среды" технологического проекта

Для технологических дипломных проектов раздел, как правило, должен включать следующие составные части:

- Анализ разрабатываемых техпроцессов с позиций безопасности и экологичности.

- Мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах.

- Безопасность эксплуатации оснастки, оборудования.

- Производственная санитария на проектируемом участке.

- Пожарная безопасность.

3.	Мероприятия по охране окружающей среды.

Анализ опасных и вредных факторов разрабатываемых техпроцессов

Сначала дается краткая характеристика существующего техпроцесса (прототипа, изученного на преддипломной практике) с точки зрения безопасности и экологичности.

Далее в процессе анализа выявляются вредные и опасные факторы, сопутствующие предлагаемому технологическому процессу, оценивается их уровень по сравнению с предельно допустимыми значениями по нормам. При этом следует выявить возможные потенциальные причины травматизма при эксплуатации спроектированной оснастки и оборудования для нее; наличие ручного труда, средств механизации и автоматизации; категорию работ по тяжести; параметры микроклимата на рабочих местах; наличие вредных факторов (избыточное тепло, вредные пары, газы, пыль, шум, вибрации, электромагнитные поля), их источники, дать оценку содержания или уровней вредностей на рабочих местах по сравнению с предельно допустимыми значениями. Необходимо также дать оценку освещения рабочих мест (виды освещения на участке, зрительный разряд работ, норма освещенности); выявить категорию помещения участка по электрической опасности, применяемое напряжение, режим нейтрали в электросети, возможные причины электротравматизма; дать характеристику помещения по пожаро-взрывоопасности, выявить возможные причины пожаров, взрывов; охарактеризовать проектируемые техпроцессы с позиций возможных источников и видов загрязнения окружающей среды.

По результатам анализа следует сделать выводы о соответствии разрабатываемых техпроцессов требованиям безопасности и экологичности и указать, какие вопросы следует решить в разделе как наиболее актуальные.

Мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда

Мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда разрабатываются в форме научно-технического обобщения на базе выявленных при анализе потенциальных опасностей и вредностей. Они включают технические решения с необходимыми расчетами, подтверждающие создание здоровых, безопасных условий труда на проектируемом объекте и защиту окружающей среды от загрязнений отходами производства.

Безопасность эксплуатации оборудования достигается применением предохранительных, оградительных, блокировочных устройств, средств механизации, автоматизации процессов, мерами по электробезопасности. Сюда включаются расчеты по технике безопасности (ограждений, стружкоотводчиков, защитного заземления, зануления и др.).

Производственная санитария включает мероприятия по обеспечению нормативных параметров микроклимата, чистоты воздушной среды, меры по защите от шума, вибраций, электромагнитных полей, вопросы организации освещения рабочих мест. Сюда включаются расчеты по промсанитарии (вентиляции, снижению уровней шума, вибраций, электромагнитных полей и др.).

Мероприятия по пожарной безопасности включают обоснованный выбор огнестойкости здания цеха (участка); средств пожаротушения. Следует рассмотреть вопросы возможной эвакуации людей в случае пожара (число эвакуационных выходов, ширина путей эвакуации, расстояние от самого удаленного рабочего места до эвакуационного выхода в соответствии с нормами), средства сигнализации о пожаре.

Мероприятия по охране окружающей среды.

В этом разделе выявляются источники и причины образования выбросов в проектируемом производстве (газо- и парообразные вещества, пыль, сточные воды, твердые отходы). Указываются участки образования вредных веществ, попадающих в вентиляционный воздух и сточные воды, перечень и концентрация вредных веществ.

Намечаются мероприятия по защите окружающей среды: планировочные, технологические и санитарно-технические.

При разработке мероприятий по охране окружающей среды дипломант должен предложить способы очистки имеющих место выбросов от загрязнений, привести схемы очистки, обосновать их выбор.

Обуславливается целесообразность и эффективность рекомендуемых мероприятий по защите окружающей среды от загрязнения выбросами.

1.2. Раздел "Охрана труда и окружающей среды" конструкторского проекта

Для конструкторских дипломных проектов в раздел следует включать следующие составные части:

- Безопасность эксплуатации оборудования.

- Обеспечение нормальных условий труда на рабочем месте.

- Экологичность проектируемого оборудования.

В первой части раздела студент должен пояснить, какие преимущества или недостатки имеет проектируемое (модернизируемое) оборудование по сравнению с существующими аналогами (прототипами) с позиций безопасности обслуживания этого оборудования.

Далее студент выявляет опасные зоны оборудования, возможные причины травматизма, наличие ручного труда, средств механизации и автоматизации, применяемое напряжение в электрической сети, режим нейтрали, возможные причины электротравматизма, пожаров, взрывов и предлагает мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при эксплуатации этого оборудования. При решении вопросов пожарной безопасности необходимо подобрать огнестойкость здания, где будет размещено оборудование, категорию помещения по пожаро-взрывоопасности, средства пожаротушения. Сюда включаются расчеты по технике безопасности (ограждения, предохранительные клапаны, защитное заземление и др.).

Во второй части раздела студент дает оценку вредным факторам, которые могут возникнуть при эксплуатации оборудования (шум, вибрации, электромагнитные поля, избыточное тепло, вредные вещества и др); приводит параметры микроклимата для рабочего места, нормы освещенности рабочего места. Далее разрабатываются мероприятия по обеспечению нормальных условий труда на рабочем месте: нормативных параметров микроклимата, чистоты воздушной среды, защите от шума, вибраций, электромагнитных полей, решаются вопросы по организации освещения рабочего места. Сюда включаются расчеты по промсанитарии (местная вентиляция, звукоизоляция отдельных узлов или механизмов, виброизоляция и др.).

Часть раздела, посвященная защите окружающей среды, выполняется аналогично как в пункте 1.1.

1.3. Раздел "Охрана труда и окружающей среды" исследовательского проекта

В исследовательских проектах при проектировании экспериментального техпроцесса, оборудования или оснастки необходимо провести анализ возможных причин травматизма и предусмотреть мероприятия по их устранению с необходимыми расчетами (см. выше). В случае, если исследовательский проект связан только с компьютерной обработкой данных, необходимо обеспечить безопасность и безвредность труда пользователя компьютером.

Конкретное задание по исследовательскому проекту необходимо согласовать с консультантом кафедры АОТиОС.

2. Типовые расчетные задания к проекту

Разработка мероприятий сопровождается соответствующими расчетами. Из приведенных расчетных заданий (по участкам или оборудованию) студент самостоятельно выбирает задания в соответствии с проектируемым техпроцессом, оснасткой или оборудованием и согласовывает его с консультантом по охране труда и окружающей среды.

2.1. Проект технологический

1. Определить уровни шума на наиболее шумном рабочем месте, предложить и рассчитать мероприятия по снижению шума.

2. Спроектировать звукоизолирующий кожух для наиболее шумного оборудования (галтовочный барабан, АРЛ).

3. Рассчитать защитное зануление оборудования на участке.

4. Спроектировать систему искусственного освещения на участке.  Выполняется расчет местного освещения точечным методом или общего освещения методом светового потока. Определяются источники света, тип и число светильников, схема их расположения, высота подвеса светильников;

5. Подобрать и рассчитать стружкоотводчик для удаления стружки из зоны обработки.

6. Спроектировать и рассчитать ограждение опасной зоны оборудования.

7. Подобрать устройства для очистки вентиляционных выбросов в атмосферу. Расчет системы местной вытяжной вентиляции для удаления вредных примесей воздуха, выделяющихся на рабочем месте (определить размеры и конструкцию вытяжного зонта, длину воздуховодов, количество удаляемого в единицу времени воздуха, подобрать вентилятор необходимой производительности и мощности);

8. Расчет общеобменной системы вентиляции цеха, участка, отделения с определением характеризующих ее параметров: количество подаваемого (удаляемого) в помещение воздуха, расположение и габариты воздуховодов, производительность и мощность вентилятора;

9. Привести схему очистки воздуха на участке от масляного аэрозоля, обосновать ее применение.

10. Предложить и обосновать выбор способа утилизации или переработки рабочей жидкости из гидросистемы оборудования с гидравликой.

11. Решить проблему очистки сточных вод от СОЖ.

12. Решить проблему очистки сточных вод от гальвано производства.

13. Предложить и обосновать способ очистки бытовых сточных вод участка.

14. Решить проблему утилизации или переработки твердых отходов производства.

- Обеспечение нормальных параметров микроклимата на отдельном рабочем месте, участке, цехе и соответствующей чистоты воздуха рабочей зоны.

- Разработка мероприятий и средств защиты работающих от воздействия электромагнитных полей и ионизирующих излучений.

2.2. Проект конструкторский

- Спроектировать ограждение опасной зоны оборудования.

- Провести расчет уровней шума на рабочем месте оператора, разработать мероприятия по снижению шума.

- Разработать вопросы электробезопасности с расчетом защитного заземления.

- Спроектировать местное освещение зоны обработки.

- Спроектировать ограждение опасной зоны оборудования (роторов АРЛ) как звукоизолирующее.

- Разработать вопросы безопасной эксплуатации гидросистемы оборудования, рассчитать предохранительный клапан.

- Подобрать и рассчитать глушитель шума для пневмосистемы.

- Спроектировать и рассчитать местный отсос при выделении тепла, вредных паров, газов.

- Спроектировать и рассчитать стружкоотводчик, если при обработке заготовок образуется стружка.

- Разработать вопросы защиты окружающей среды от выбросов, образующихся при эксплуатации оборудования.

2.3. Исследовательский проект (с применением ЭВМ)

- Охарактеризовать условия труда (освещенность, микроклимат, шум, излучения и др.) на рабочем месте пользователя ЭВМ в соответствии с нормами и предусмотреть мероприятия по их обеспечению.

- Выполнить эргономические требования к рабочему месту пользователя ЭВМ; выбрать и обосновать рабочую позу, оптимальное сиденье.

Библиографический список

Научно-техническая литература для проведения анализа опасных и вредных производственных факторов

Нормативные правовые документы

1. Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской Федерации» Утвержден 30 12.2001 г № 197-ФЗ

2. Федеральный закон от 17 июля 1999г. ФЗ 181-ФЗ   «Об основах охраны труда»

3. Федеральный закон от 24 июля 1999г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ. «О техническом регулировании»

5. Федеральный закон от 17 декабря 2001 гола № 173-Ф1.«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»

6.Федеральный закон от 12 января 1996 года   № 10-ФЗ. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»

7. Федеральный закон от 21 июля 1997 года  N 116-Ф 3. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ.   от 10.01.2003 N 15-ФЗ)

8. Закон  РФ от 11 марта 1992 года N 2490-1. «О коллективных договорах и соглашениях». (в ред. Федеральных законов от 24.11.1993 N 176-ФЗ. от 01.05.1999 N 93-ФЗ. от 30.12.2001 N 196-ФЗ)

9. Федеральный закон  от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ. «О пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 22.08.1995 N 151 -ФЗ. от 18.04.1996 N 32-ФЗ. от 24.01 I998 N 13-ФЗ. От 07.11.2OOг. N 135-ФЗ. от 06.08.2001 N 110-ФЗ. от 30 12.2001 N 196-ФЗ. от 25.07.2002 N 116-ФЗ.от 10.01.2003

N 15-ФЗ. от 10.05.2004 N 38-ФЗ. от 29.06.2004 N 58-ФЗ. от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004). от 01.04.2005 N 27-ФЗ. от 09.05.2005 N 45-ФЗ. с нзм.. внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ. определением Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 N 82-0)

10. Федеральный закон  от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ. от 30.06.2003 N 86-ФЗ. От 22.08.2004 N 122-ФЗ. от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

11. Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 175-ФЗ. «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» (в ред. Федеральных законов от 06.11.2001 N 142-ФЗ от 30.12.2001 N 196-ФЗ)

12. Постановление Кабинета министров СССР от 26 января 1991 г. № 10. «Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение». (в ред. Постановлений Кабинета Министров СССР от 09.08.91 N 591, от 23.07.91 N 497; Постановления Совмина РСФСР от 02.10.91 N 517)

13. Постановление Совета министров - Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. N 105. «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную

14. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967. «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»

15. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162. «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин».

16. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163. «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (в ред. Постановления Правительства РФ от 2006.2001 N 473

17. Постановление Правительства РФ от 7 июня 2005 г. N360. «Об утверждении Правил частичного финансирования в 2005 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний»

18. Приказ Минздравсоиразвнтия РФ от 24 июня 2005 г. № 420. «Об утверждении Перечня предупредительных мер на 2005 год по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, проведение которых частично финансируется за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

19. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 февраля 2005 г. № 160. (Об определении степени повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве»

20. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15 апреля 2005 г. N 275. «О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»

21. Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002г. № 73. «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»

22. Постановление Минтруда РФ от 22 января 2001 г. N 10. «Об утверждении межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях»

23. Постановление Минтруда РФ от 27 февраля 1995 г. N 11. «Об утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по охране груда»

24.Постановление Минтруда РФ от 14 марта 1997 г. N 12 «О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда»

25. Постановление Минтруда РФ N1  Минобразования РФ N 29 от 13 января 2003 года. «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»

26. Постановление Минтруда РФ от 31 марта 2003 г. N 13. «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда»

27. Постановление Минтруда РФ от 31 марта 2003 г. N 14.

«Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания а связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, нормбесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания

28. Постановление Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. .N 14. «Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации»

29. Постановление Минтруда РФ от 24 апреля 2002 г. N 28. «О создании системы сертификации работ по охране труда в организациях»

30. Постановление Минтруда РФ от 4 июля 2003 г. N 45 «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обеззараживающих средств, порядка и условий их выдачи»

31. Постановление  Минтруда РФ от 18 декабря 1998 г. N 51 «Об утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной зашиты» (в ред. Постановления Минтруда РФ от 29.10.1999 N 39. от 03.02.2004 N7)

32. Постановление Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. N_7. «Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную»

33. Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. N 80. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»

34. Постановление Минтруда РФ от 17 января 2001 г. N_7. «Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда»

35. Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. N 298/П-22. «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с изменениями на 29 мая 1991 года)

36. Постановление Госкомтруда СССР Секретариата ВЦСПС от 3 октября 1986 года N 387/22-78. «Об утверждении типового положения об оценке условий груда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда»

37. Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 ноября 1975 г. № 273/П-20. «Об утверждении инструкции о порядке применения списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»

38. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94. Утвержден Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г, N 36 (а ред. Изменений N 1/96 ОКПДТР, утв. Госстандартом РФ 23.12.1996. N 2/99 ОКПДТР, N 3/2002 ОКПДТР, утв. Госстандартом РФ, N 4/2003 ОКПДТР, утв. Госстандартом РФ 29.12.2003, N 5/2004 ОКПДТР, утв. Ростехрегулированием)

39. Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31. «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10). 0т 05.02.1993 N 17. от0З.03.1993. N 43, от 05.04.1993 N74. от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от 01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56)

40. Квалификационный СПРАВОЧНИК должностей руководителей, специалистов и других служащих. Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57. от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N75)

41. Приказ Минздрава РФ от 28 мая 2001 г. № 176. «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации»

42. Приказ Минздрава РФ от 14 марта 1996 г. N 90. «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (в ред. Приказов Минздрава РФ   от 11.09.2000 № 344. oт 06.02.2001 N 23)

43. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 августа 2004г. № 83. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)»

44. Приказ Минздрава РФ от 28 марта 2003 г. N 126. «Об утверждении перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов»*

45. Письмо Роспотребнадзора РФ от 13 января 2005 г. N 0100/63-05-32. «О порядке применения Приказа Минздравсоцразвития от 16.08.2004 № 83»

46. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 февраля 2005 г. N 160. «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве»

47. Приказ Минздрава РФ N 225 Минобороны РФ N 194 МВД РФ N 363 Минюста РФ N 126 Минобразования РФ N 2330 Минсельхоза РФ N 777 ФПС РФ N 292 от 30 мая 2003 года. «Об утверждении Перечня должностей, занятие которых связано с опасностью инфицирования микробактериями туберкулеза, дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск. 30-часовую рабочую неделю и дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда»

48. Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. N 15. «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»

49. Письмо Минздрава РФ от 21 августа 2003 г. N 2510/9468-03-32. «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»

50. Методические указания МУ ОТ РМ 02-99 «Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда»

51. Постановление Госкомстата РФ от 2 сентября 2003 г. N 81. «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за травматизмом на производстве и профессиональных заболеваниях на 2004 год»

52. Постановление Росстата РФ от 8 июля 2004 г. N 24. «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за численностью, оплатой и условиями труда работников на 2005 год»

53. Постановление Росстата РФ от 5 июля 2005 г. N 40. «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за численностью и составом населения, травматизмом на производстве и деятельностью в сфере здравоохранения на 2006 год»

54. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03)

55. НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)

56. НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"(НПБ 104-03)

Правила межотраслевые по охране тpyдa

1. Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ. ПОТ РМ 001-97

2. Межотраслевые правила по охране труда в литейном производстве ПОТ Р M-002-97

3. Правила по охране труда при выполнении кузнечно-прессовых работ ПОТ Р М-003-97

4. Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических ПОТ Р М-004-97

5. Межотраслевые правила по охране труда при термической обработке металлов ПОТ Р М 005-97.

6. Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов ПОТ Р М 006-97_

7. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. ПОТ РМ-007-98

8. Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании ПОТ Р М-011-2000

9. Межотраслевые правила по охране труда при работах на высоте ПОТ Р М-012-2000

10. Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, стирке ПОТ Р М 013-2001)

11. Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле ПОТ_Р_М 014-2000

12. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации фреоновых холодильных установок ПОТ Р М-015-2000

13. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001   РД 153-34.0-03.150-00

14. Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах ПОТ Р М-017-2001 17.

15. Межотраслевые правила по охране труда при нанесении металлопокрытий Пот РМ-018-2001

16. Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газоплазменной обработке металлов ПОТ Р М-019-2001

17. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах ПОТ Р М-020-2001.

18.  Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных передвижных автозаправочных станций ПОТ Р М-021-2002

19.  Межотраслевые правила по охране труда при проведении работ про пайке и лужению изделий МОГ Р М-022-2002_

20. Межотраслевые правила по охране труда при газоплазменной обработке материалов ПОТ Р M-023-

21. Межотраслевые правила по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе  ПОТ Р М-024-2002

22. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства ПОТ Р М-025-2002

23. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций ПОТ Р М- 026-2003

24. Mежотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. ПОТ Р М-027-2003_

25. Межотраслевые правила по охране труда при переработке пластмасс ПОТ_Р М-028-2003

26. Mежотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия) ПОТ Р М-029-2003

27. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) ПОТ PM-008-99

28. Межотраслевые правила по охране труда при производстве и применении ртути ПОТ РМ-009-99

Правила отраслевые по охране труда

1. Положение. Работы с повышенной опасностью организация проведения. ПОТ РО 14000-005-98

Правила безопасности

1. Положение о порядке подготовки и аттестации работников организации, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных госгортехнадзору России. РД 03-444-02

2. Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства РД 03-273-99

3. Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства РД 3-195-02

4. Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля ПБ 03-440-02

5. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03

6. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03

7. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03

8. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов работающих под давлением ПБ 10-574-03

9.    Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) ПБ 10-611-03

10.   Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03

11. Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем ПБ 00-592-03

12.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) (Утверждено Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6)

Гигиенические нормативы

1. Гигиенические нормативы ГН 1.1.701-98  Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК И ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов

2. Гигиенические нормативы ГН 1.1.725-98 Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека

3.    Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1762-03  Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов.  бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны

4. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1339-03  Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

5. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочеи  зоны

6. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1314-03   Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в  воздухе рабочей зоны

7. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.563-96 Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными  веществами

8. Методические указания МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98         Оценка освещения рабочих мест

9. Методические указания МУ ОТ РМ 02-99 Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда

10. Методические указания МУК 4.2.734-99 Микробиологический мониторинг производственной среды

11.   Санитарные правила СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)

12.  Дополнение N 1 к руководству Р 2.2.755-99 Гигиенические критерии оценки условий труда и классификации рабочих мест при работах с источниками ионизирующих излучений

13.  Руководство Р 2.2Л55-99   Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям  вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса

14.   Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин

15.   Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ

16.  Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

17.  Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.6.664-97 Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда подростков

18.  Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения

19.  Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному, освещению жилых и общественных зданий

20. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях

21.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.1329-03 Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей

22.   Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.1294-03       Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений

23.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы

24.   Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике

25.   Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах. В помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

26.   Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий

27.Санитарные нормы СН 2.2.4 2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах. В жилых и общественных помещениях и на  территории жилой застройки

28.  Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов,  производственному оборудованию и рабочему инструменту

29.   Санитарные правила СП 2.6.1.697-98 Гигиенические требования к производству, эксплуатации и контролю рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров

30.   Санитарные правила СП 1.1.1058-01. (Организация и проведение производственного контроля за соблюдением  санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических  (профилактических) мероприятий»

СНиПы

1.СНИП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"

2 СНИП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное  производство"

3. СНИП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания

4. СНИП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

5. СНИП 31-03-2001 Производственные здания

6. СНИП 31-04-2001 Складские здания

7. СНИП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение

ГОСТы

1. ГОСТ 12.0.002-80 Система стандартов безопасности труда. термины и определения.

2. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. классификация

3. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Организация обучения безопасности труда. общие положения

4. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ Ультразвук. Общие требования безопасности

5. ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах

6. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ Шум. Общие требования безопасности

7. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования.

8. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

9. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

10. ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ Биологическая безопасность. Общие требования

11. ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ   Взрывобезопасность. Общие требования

12. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ Вибрационная безопасность. Общие требования

13. ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ Пожаровзрывобезопасность статического электричества, общие требования

14. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

15. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности

16. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

17. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

18. ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

19. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

20. ГОСТ Р 12.0.006-2002 ССБТ Общие требования к управлению охраной труда в организации

21. ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

22.Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

Другие источники

- Безопасность производственных процессов: Справочник /С.В.Белов и др. —Машиностроение, 1985. - 448 с.

- Власов А.Ф. Безопасность труда при обработке металлов резанием. —М.: Машиностроение, 1984. - 88 с.

3. Охрана окружающей среды /С.В.Белов. - М.: Высш.шк., 1991.-319 с.

4.	Охрана труда в машиностроении /Е.Л.Юдин,- М.: Машиностроение, 1983. 432 с.

5.	Сидоров В.Н. Безопасность труда при работе на металлорежущих станках. - Л.: Лениздат, 1985.-416 с.

6. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. Справочное издание. /А.И.Баратов и др-М.; Химия, 1987.   -272 с.

7. Производственная санитария и ТБ на консервных предприятиях. М. 1983.

8. Сенькин Е.Г. ОТ в пищевой промышленности 1981. 6664. С 317

9. Беляев ВВ. ОТ на предприятиях мясной и молочной промышленности. М 1982

10. Горбатов ВМ ТБ и ОТ в мясной промышленности. М. 1967

11. Никитин ВС. ОТ в пищевой промышленности. 1996

12. Каменев Мд. Противопожарные мероприятия в пищевой промышленности М. 1978

13. Сегеда ДТ. ОТ в пищевой промышленности.

14. Вентиляция, кондиционирование воздуха на предприятиях пищевой промышленности /    ЕА. Штокман 1997

15. Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование: Справочник / Под общ.ред. С.В.Белова. - М.: Машиностроение, 1989. - 368 с. ( расчет средств защиты от шума).

16. Справочная     книга     для     проектирования     электрического     освещения     /Под. ред.Г.М.Кнорринга. —Л.: Энергия, 1976, —384 с.

17. Ансеров ЮМ. и др. Машиностроение и охрана окружающей среды. —Л.: Машиностроение, 1979, —224 с.

18. Богословский В.Н. и др. Отопление и вентиляция: Часть П.
Вентиляция. М.: Стройиздат, 1976- 439 с.

19. Волков О.Д. Проектирование вентиляции промышленного здания. Харьков: Высшая школа, 1989.-240 с.

20. Костюк и др. Очистка сточных вод машиностроительных предприятий. К.: Техника,
1990.- 120 с.

21. Смирнов и др. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов. М.: Металлургия, 1989.-224 с.

22. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергоиздат, 1982. – 799 с.

23. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. – М.: Энергия, 1979. – 407 с.

24. Полонский Н.Б. Конструирование электромагнитных экранов для РЭА. – М, 1979. – 216 с.

25. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.В. Айзенберга. – М.: Энергоиздат, 1983. – 489 с.

26. Справочная книга по охране труда в машиностроении / Под ред. О.Н. Русака. – Л.: Машиностроение, 1989. – 541 с.

27. Производственная санитария / Под ред. Злобинского Б.Н. – М.: Изд-во «Металлургия», 1969. – с. 689.

28. Безопасность труда в промышленности / Под ред. Ткачук К.Н., 1982. – 231 с.

29. Тишенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. – М.: Химия, 1987. – 272 с.